## Slide 1: SOLUCIONES AUTÓNOMAS DE DESINFECCIÓN
Marcos Jiménez Responsable I+D+I en RobotPlus Luis Cordero Técnico-Comercial en RobotPlus

## Slide 2
CONTENIDO
NECESIDADES DE DESINFECCIÓN ¿Por qué?
MÉTODOS/TECNOLOGÍAS DE DESINFECCIÓN ¿Con qué?
AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN DE LA DESINFECCIÓN ¿Cómo?
CASOS PRÁCTICOS

## Slide 3: Necesidad de desinfección
ELIMINAR MICROORGANISMOS PATÓGENOS (bacterias, virus, protozoos, hongos, viroides y priones)
  PRESERVAR LA SALUD DE PERSONAS Y ANIMALES
  PRESERVAR LA CALIDAD DE BIENES PERECEDEROS (AGUAS Y ALIMENTACIÓN)
  PRESERVAR BIENES MUEBLES / INMUEBLES

## Slide 4: Necesidad de desinfección
CASO SARS-CoV-2
  Impacto social
    Perdidas humanas irreparables  110 Millones de infectados 2,42 Millones de defunciones
    Restricciones de movilidad y reunión a nivel mundial
    Fallo o colapso en servicios públicos de salud, educación, movilidad etc.
  Impacto económico
    Impacto directo en las producciones
    Impacto en el consumo
    Problemas logísticos y de cadena de valor
    Repercusiones financieras en empresas y mercados

## Slide 5: Necesidad de desinfección
OBJETIVO
  Impacto social
    Salud
    Restricciones
    Servicios
  Impacto económico
    Producción
    Consumo
    Suministro y Logística
    Repercusiones financieras
     EFICACIA EVITAR INFECCIONES
 VERSATILIDAD ASEGURAR ESPACIOS
     COMPATIBILIDAD CON ESPACIOS Y OPERACIONES
     RÁPIDO Y SENCILLO DE IMPLANTAR
     ASUMIBLE EN CAPEX Y OPEX

## Slide 6: Necesidad de desinfección
Intensificar y protocolizar las operaciones
  Mayor repetitividad
  Trazabilidad
  Efectividad medible
  Eficiencia y rendimiento
  Escalabilidad y Flexibilidad
  Seguridad
AUTOMATIZACIÓN

## Slide 7: Métodos de desinfección
Temperatura
  Esterilización por calor húmedo o vapor
  Pasteurización
  Cauterización
Químicos
  Fricción
  Inmersión
  Vaporización
  Superficies asépticas
UV-C
Radiación Ultravioleta de Onda Corta
Con generación de ozono
Sin generación de ozono
Agentes Biocidas

## Slide 8: Métodologías de desinfección
SISTEMAS FIJOS
SISTEMAS PORTABLES
SISTEMAS MÓVILES

## Slide 9: Métodos de desinfección
Alcoholes | Etílico y el isopropilico, Hidrosolubles. Son rápidamente bactericidas, tuberculicidas, fungicidas y virucidas.
Cloro compuestos clorados | Se inactivan con la presencia de residuos orgánicos
Formaldehído | Altamente volátil y muy inflamable, olor intenso.
Glutaraldehído | La actividad antimicrobiana mejora con la temperatura. No corrosivo. Larga duración.
Peróxido | Se inactiva expuesto a la luz, materia orgánica y en contacto con el aire. Concentración mayor a 6 %.
Yodóforos | Se inactiva con orgánicos. Color.
Orto-ftalaldehído (OPA) | Desinfección que se obtienen a los 12 minutos, larga vida útil (2 semanas), propiedades no tóxicas, aprobado por APIC y por FDA.
Ácido peracético | Sin residuos tóxicos, permanece efectivo aun en materia orgánica
Fenólicos | Desinfectantes hospitalarios, amplio espectro microbicida
Amoniacos | Son compatibles con tensoactivos. Limpieza.
BIOCIDAS QUÍMICOS

## Slide 10: OZONO
El OZONO es un reactivo gaseoso que inactiva por oxidación los organismos.
Es corrosivo e irritante
No deja residuo
Se genera in situ
FOTOCATÁLISIS
Oxidación directa de patógenos orgánicos
Oxidación de la humedad del aire para generar peróxidos.

## Slide 11: Métodos de desinfección
Reglamento (UE) nº 528/2012
“Todos los biocidas comercializados deben contener sustancias activas que, a su vez, hayan sido aprobadas con anterioridad o bien estén en periodo de evaluación en la Unión Europea.”
“Actualmente, no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes de ningún modo puede ser utilizada sobre personas. Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad”
Ministerio de Sanidad. Nota sobre uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19. (27 de abril de 2020)

## Slide 12: UV-C LUZ ULTRAVIOLETA DE ONDA CORTA
Según la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE), el uso de la radiación UV germicida es una intervención ambiental importante que puede reducir tanto la propagación por contacto como la transmisión de agentes infecciosos (como bacterias y virus) a través del aire. El GUV en el rango UV-C (200 nm–280 nm), principalmente 254 nm, se ha utilizado con éxito y de forma segura durante más de 70 años.

## Slide 13
Agrobacterium tumefaciens Adenovirus Tipo III Aspergillus Amstelodamy Aspergillus flavus Aspergillus glaucus Aspergillus niger Bacillus Anthracis Bacillus Anthracis (esporas) Bacillus Megatherium SP Bacillus Megatherium SP (esporas) Bacillus Paratyphosus Bacillus subtilis Bacillus subtilis (esporas) Bacteriófago Campylobacter jejuni Chiorella vulgaris (Algas) Cianobacteria sp. Clostridium botulinum Clostridium tetani Corynebacterium diphtheriae Coronavirus Coxsackie Cryptosporidium parvum Dysentery bacilli E. hystolitica Eberthella typhosa Echovirus I (Picornaviridae) Echovirus II (Picornaviridae) Enterococcus faecalis Escherichia Coli (E. Coli) Giardia lamblia Huevos de nematodo (helmintos) | Influenza (orthomyxovaridae) Legionella bozemanii Legionella dumofii Legionella gormanii Legionella longbeachae Legionella micdadei Legionella pneumophila Leptospira canicola Leptospira interrogans Listeria monocytogenes Micrococcus candidus Micrococcus sphaeroides Mosaico del tabaco (TMV) Mucor Mucedo Mucor Recemosus (A y B) Mycobacterium tuberculosis Neisseria – moraxella catarrhalis Oospora lactis Paramecium sp. Penicillium chrysogenum Penicillium digitatum Penicillium expansum Penicillium roqueforti Phytomonas tumefaciens Poliovirus (picornaviridae) Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas fluorescens Rhizopus nigricans Rhodospirillum rubrum Rotavirus (Reoviridae) | Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces ellipsoideus Saccharomyces sp. Salmonella enteritidis Salmonella paratyphi Salmonella Species Salmonella typhi Salmonella typhimurium Sarcina lutea Serratia marcescens Shigella dysenteriae Shigella flexneri Shigella paradysenteriae Shigella sonnei Spirillum rubrum Staphylococcus albus Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Streptococcus haemolyticus Streptococcus lactis Streptococcus pyrogenes Streptococcus salivarius Streptococcus viridans Trichosporon Variola Virus (Poxviridae) Vibrio cholerae Vibrio comma Virus de la Hepatitis A (VHA) Virus de la Hepatitis B (VHB) Yersinia Enterocolitica
MICROORGANISMOS SENSIBLES A LA LUZ ULTRAVIOLETA

## Slide 14: UV-C LUZ ULTRAVIOLETA DE ONDA CORTA
Relación geométrica/matemática de la dosis
Sin residuo
Sin producto
Sin presencia
Trazabilidad de la operación.
Fácil medición (radiómetros, dosímetros)
Repetitividad
Escalabilidad
Flexibilidad
¿?
VS

## Slide 15
“Los aparatos para radiación directa no deben estar en funcionamiento si hay personas en el campo de radiación. El aparato y/o la instalación debe contar con elementos de seguridad y advertencia si se instala en espacios con presencia de personas (sensores de movimiento o presencia, señales visuales y sonoras, etc.), además de un mecanismo en el que, si falla cualquiera de los sistemas, se desconecten los equipos cuando se detecten personas. En previsión de fallo de estos equipos de seguridad debe existir un protocolo que impida la utilización de dicha instalación de radiación UV-C. Para ello el instalador debe realizar un análisis de riesgos en la instalación y uso del sistema. El sensor de presencia utilizado debe estar catalogado como un sensor de seguridad funcional y ser conforme con las normas relevantes (por ejemplo, serie de Normas UNE-EN 61508 o equivalentes).”
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Especificacion_UNE_0068-2020.pdf
UV-C LUZ ULTRAVIOLETA DE ONDA CORTA

## Slide 16: ÁREAS OBJETIVO DE DESINFECCIÓN AUTÓNOMA
Infraestructuras Públicas:
  Hospitales y Clínicas
  Residencias
  Infraestructuras críticas
  Transportes
  Centros de educación y culturales
  Administración Pública
Instalaciones privadas:
  Centros de salud
  Industria
  Oficinas
  Mercados Comerciales
  Logística
  Hostelería
  Restauración

## Slide 17: Desinfección autónoma mediante luz UV-C

## Slide 18: CONTENIDO
Desinfección por UV
Seguridad
Casos prácticos
Robótica autónoma
Diseño de un sistema de desinfección

## Slide 19: Robótica móvil: Tipos de navegación
Guiado horizontal
Guiado vertical
Mapa virtual
Guiado por GPS

## Slide 20: Guiado horizontal
Bajo coste de los equipos
Alta repetibilidad
Imprevistos paran todo el circuito
Dificultad de modificar trazados
Dificultad al añadir nuevos circuitos

## Slide 21: Guiado vertical
Alta repetibilidad
Dificultad al añadir nuevos circuitos
Necesita línea de visión directa con los marcadores
Obstáculos dificultan la localización y movimiento

## Slide 22: Guiado por GPS
Baja/nula cobertura en interiores
Coste alto para obtener precisión en la localización
No necesita referencias físicas en su entorno
Fácil de adaptar a terrenos irregulares

## Slide 23: SLAM: Simultaneous Localization And Mapping

## Slide 24: Ventajas de la navegación SLAM
No necesita ningún hardware adicional
Implementación rápida del sistema
Facilidad de modificación del mapa
Ideal para entornos con movimiento de otros sistemas o personas

## Slide 25: Diseño de un sistema de desinfección autónomo
Método de desinfección
Seguridad
Operativa de trabajo
Maximizar el rendimiento

## Slide 26: Diseño de un sistema de desinfección autónomo
Método de desinfección
  Radiación UV
  Robot en SLAM
Seguridad
  Comprobación previa
  Cerrado seguro de salas
Operativa de trabajo
  Fácil despliegue
  Operación autónoma
Maximizar el rendimiento
  Ubicación lámparas
  Maximización batería

## Slide 27: DESINFECCIÓN - DOSIS
La eficacia de la desinfección de estas lámparas depende de la radiación, que viene dado por la potencia dividida por la superficie sobre la que radia. Para una lámpara UV-C de λ = 253,7 nm la dosis necesaria para eliminar a el coronavirus se estima de 40 mJ/cm2 Link Link2
Los indicadores de elimincación de bacteria se denominan:
Reducción 1 Log = Eliminación del 90%
Reducción 2 Log = 99%
Reducción 3 Log = 99.99%
Medidores de eliminación de virus
Tabla de estudios para la reducción 1 Log (Desinfección 90%)
*Estudio realizado por el departamento de innovación de Acciona
Debido a que la intensidad de radiación disminuye exponencialmente con la distancia, es muy importante reducir la distancia de la fuente emisora a la superficie a desinfectar
Para poder estimar de forma teórica la potencia de emisión se han realizado modelos de emisión simulando la potencia y disposición de las lámparas

## Slide 28
Disposición de las lámparas

## Slide 30: Partes del equipo
Seta de emergencia
Botón de rearme
Indicador de batería
Baliza luminosa
Sensores de movimiento
Lámparas UV-C
Escáner láser
Cámaras 3D
Roscas de fijación

## Slide 31: Hardware - Seguridad
Plataforma robótica autónoma MiR100
  Navegación segura
  Evasión de obstáculos
PLC para control de la secuencia y comunicación con el robot móvil
  Control Secuencia
  Supervisión de Emergencia en PLC seguridad
  Control de errores y batería del MiR
PLC de seguridad para gestión del paro de emergencia y control de cerrado de puertas
  Paro de emergencia garantizado

## Slide 32: Protección de los accesos

## Slide 33: Interfaz y uso
Paneles de mando personalizables para controlar el equipo
Cola de misiones para dejar una lista de tareas programadas
Reportes de misión detallados
Desinfección y navegación autónoma

## Slide 34: Demostración de funcionamiento

## Slide 35: Caso de éxito: Acciona

## Slide 36: Variantes?
Futuras variantes y diseños customizados

## Slide 37
CONTACTO
Teléfono: (+34) 91 830 6006
e-mail: info@robotplus.es
www.robotplus.es
C/ Cobalto Nº10, nave 6
47012 Valladolid

## Slide 38: ¡Gracias!
“ Empowering Robots ”